## Slide 1: MÔ HÌNH KẾT NỐI IOT

## Slide 2: FLOW
Cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm sẽ gửi data cho vi xử lý STM32F407, vi xử lý sau đó đưa lên Web để người dùng theo dõi.
Có 3 giai đoạn là: Monitor, Control, Warning.
Hai mức control là control tự động và bằng tay.
Warning: 3 LED xanh là môi trường bình thường. Nếu có bất thường, 1 LED đỏ chỉ vượt mức thường 1 ít (cần con số), 2 LED đỏ nếu vượt ở ngưỡng medium (cần con số), 3 LED nếu ngoài tầm điều khiển
Để theo dõi trên Web,( thông qua PC và ứng dụng Android điện thoại), người quản trị cần nhập thông tin (credential) vào. Nếu đúng mới được phép theo dõi và điều chỉnh

## Slide 3: QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
Bắt đầu chương trình
Thành lập kết nối với Web server
Thiết lập các thông số chuẩn
Đọc sensor data (light, LDR, …)
Đúng giá trị mong muốn
Điều chỉnh lại các cảm biến

## Slide 4: PHẦN CỨNG CHO GIAI ĐOẠN MONITOR

## Slide 5: DHT22
DHT22: cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm.
Vùng hoạt động: độ ẩm từ 0-100% RH, nhiệt độ từ -40 đến 80 0C

## Slide 6: KẾT NỐI VỚI MCU
Sau khi được cấp nguồn, không gửi bất kì lệnh nào để đạt trạng thái ổn định
Single-data bus để giao tiếp dữ liệu giữa MCU và DHT22, mất khoảng 5ms cho 1 lần truyền dữ liệu.
MCU
DHT22
Pin 1
Pin 2
Pin 4
VDD
VDD
GND

## Slide 7: TỔNG QUAN QUÁ TRÌNH TRUYỀN DỮ LIỆU CỦA DHT22
Sau khi được cấp nguồn, không gửi bất kì lệnh nào để đạt trạng thái ổn định
Single-data bus để giao tiếp dữ liệu giữa MCU và DHT22, mất khoảng 5ms cho 1 lần truyền dữ liệu.

## Slide 8: VÍ DỤ NHẬN DỮ LIỆU TỪ DTH22
Dữ liệu gồm phần nguyên và phần thập phân được truyền như sau:
  DATA = 16 bit độ ẩm + 16-bit nhiệt độ + 8-bit check-sum
  (với 8-bit check-sum = 8-bit cao độ ẩm + 8-bit thấp độ ẩm + 8-bit cao nhiệt độ + 8-bit thấp nhiệt độ).
Ví dụ: MCU nhận được 40 bit dữ liệu từ DTH22 là:
  0000_0010 1000_1100 0000_0001 0101_1111 1110_1110
Tính toán: 0000_0010 1000_1100 = 652 => RH = 652.10 = 65.2% RH
        0000_0001 0101_1111 = 351 => T = 351/10 = 35.1 oC
Checksum = 0000_0010 + 1000_1100 + 0000_0001 + 0101_1111
8-bit cao độ ẩm
8-bit thấp độ ẩm
8-bit cao nhiệt độ
8-bit thấp nhiệt độ
8-bit check-sum

## Slide 9: HOẠT ĐỘNG
Sau khi MCU gửi tín hiệu Start, DHT22 thay đổi từ trạng thái low-power-consumption sang running-mode. Khi MCU gửi xong tín hiệu start, DHT22 sẽ gửi data phản hồi gồm 40-bit chứa thông tin độ ẩm và nhiệt độ như slide 5. Nếu không có tín hiệu start, DHT22 sẽ không gửi lại cho MCU tín hiệu phản hồi.

## Slide 10: MOISTURE SENSOR
Moisture sensor: được tạo thành từ 2 điện cực (electrodes) làm từ hỗn hợp gốm cát hoặc thạch cao. Điện trở của sensor có mối tương quan với lượng độ ẩm trong đất. Theo định luật Ohm, được tính bằng công thức:
R = U/I Khi độ ẩm trong đất cao thì dòng điện lớn dẫn đến điện trở thấp và ngược lại
Công thức tính: Giả sử A0 có giá trị là VADC => Giá trị analog = VADC/1023
Độ ẩm = 100 – (giá trị analog*100)